## Правила эксплуатации отопительных приборов

Правила эксплуатации отопительных приборов

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Всем жителям, имеющим и использующим для обогрева помещений печи на твердом топливе, электробытовые приборы, газовые печи стоит уже сейчас задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причины пожаров - нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, использование неисправных печей на твердом топливе, несоблюдение правил пользования газовыми приборами.

!!! Соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам оградить себя и свое жилье от огненной беды, будет способствовать созданию благоприятных условий вашей жизни, обеспечит безопасность, а кроме этого избавит Вас от неприятностей и горьких последствий от пожара.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.

ПАМЯТКА

по правилам эксплуатации печного отопления

·         Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно проверьте,

очистите от сажи и отремонтируйте.

·         Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным постройкам

своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.

·         Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках и в подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

·         Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

·         Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, кладовые в коридорах общего пользования, на лестничных клетках и под лестничными маршами.

·         Строительство домов и надворных построек производите только при наличии соответствующего разрешения.

·         Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего происходят пожары, на которых гибнут люди.

·         Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

·         Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах.

·         Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.

·         На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.

·         Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться.

·         Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.

·         Для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе только тех лиц, которые имеют квалификационное удостоверение печников от Всероссийского добровольного пожарного общества.

ПАМЯТКА

по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов

Ø  Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии.

Ø  Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера.

Ø  Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления.

Ø  Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

Ø  Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

Ø  В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

Ø  Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.

Ø  Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других светильников бумагой и тканями.

Ø  Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.

Ø  Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).

Ø  Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена

Ø  Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и вилки

Ø  Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители («жучки»).

Ø  Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными электроприборами, обогревательными приборами.

ПАМЯТКА

по правилам эксплуатации газовых приборов

o   При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необходимо соблюдать следующие правила.

o   Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.

o   Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе.

o   При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить топящуюся печь, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение.

o   О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в контору газового хозяйства.

o   Перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите инструктаж по технике безопасности у специалистов, получите документ на право эксплуатации газовых приборов.

o   Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами.

o   Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.

o   Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.

o   Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.

o   Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.

o   Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.

o   При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электроприборы.

o   Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «04» или пожарных и спасателей по телефону «01».